ECO-BLUE

ENERGIA LIMPIA

Titular Sr. JOSE FRANCISCO TEN  Registro Invención INPI N° Exp.: 2959131 ®

Dirección: Calle Rodolfo Alonso 734 B° Parque Malargue cp: 5613 Mendoza – República Argentina

Tel: 54-260-4471633 cel: 54-2604802273 WWW.ECOBLUE.COM.AR

“PRESENTA UN NUEVO PRODUCTO”

EQUIPO ESTERILIZADOR–IONIZADOR DE AIRE / AMBIENTES ECO-BLUE

mod. EIAM-30 L/T#  (bajo consumo)

E; Esterilizador – I; Ionizador – Aire –Ambientes 30m3 - L; Flujo Laminar  / T; Flujo Turbulento

DETALLE ESTRUCTURAL modelo 12v

Descripción del Sistema ESTERILIZADOR DE AIRE MODELO: EIAM-30 (para ambientes de 30 m3):

- Fuente de alimentación gatillada 220vac-> 12vdc 2Amp. Compacta, Construída para uso contínuo,

- Cañón Circulador de Aire; Contiene en su parte superior: 1 Mini Fusible de protección de 1,5 Amp. + 1 Luz Piloto (color rojo), de Control de Funcionamiento y Detección de Fallas + un miniventilador + circuito electrónico + cristal irradiante UVC con una longitud de onda corta; de 254 nanometros.

- Descripción Funcionamiento; posee una luz piloto para Diagnostico de color Rojo/Verde; se enciende a máxima energía lumínica, mientras el sistema se encuentra en proceso de arranque y luego de 3 segundos, baja su intensidad al mínimo; esto indica correcto funcionamiento del sistema, este piloto quedará a máxima luminosidad cuando el sistema; esté en falla o cuando cumpla el límite de la vida útil del cristal (aproximadamente entre 8000 a 9000 horas de uso contínuo).

- Posee 1 Mini-Fusible de 1,5 Amp. Para protección del sistema electrónico y de la Fuente de Alimentación.

- Posee 1 Switch para el Control del Caudal de Aire Tratado; 1ª Posición: Mínimo ( Flujo Laminar, Funcionamiento Silencioso, Ideal para uso Nocturno o Ambientes Reducidos) y 2ª Posición: Máximo (Flujo Turbulento, Ideal para uso Diurno o Grandes Ambientes)

******MEDIDAS DE SEGURIDAD******

- Precauciones: “Peligro Alta Tensión”. El Sistema Genera Radiación Ionizante ONDA CORTA (de 254 nanometros) la exposición directa; puede causar daños a la piel y a los ojos. “No Desarmar”, “No Golpear”, No lavar con agua, *Desconecte el Enchufe de Alimentación de Energía*, Use Un Paño Húmedo para la limpieza exterior, No obstruir los Orificios de entrada de aire, No obstruir la Salida del Aire Ionizado,

- Mantener una distancia mínima de las personas, de 2,0 mts. (la mejor protección contra la radiación son; tiempo y distancia. ______*--------------------¡!!! NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS ¡!!!-------------------------*-______________

- Instalar en Forma Horizontal

- Si observa que la Entrada de Aire del Miniventilador se Ensuciase con pelusas o partículas ambientales; Desconecte la Fuente de Alimentación y Limpie Suavemente con un Pincel o Cepillo blando y en seco, retirando las impurezas de la malla y/o Orificios de Entrada de Aire, Trabe la Turbina del Cooler y Limpie con Aire Comprimido a Presión Media: 60 psi

- El Sistema A Genera una porción de Ozono (O3) de: 0,02 ppm

  - Se Entrega un Certificado de Garantía por 1 Un Año!!

  - Servicio Post-Venta -  Reciclado - Reparaciones y Cambio de Plasmas Irradiantes

Diseño y Construcción de Equipos Según Requerimientos,  en: 12vdc. – 24 vdc. y 220vac, según dimensiones ambientales para distintas Aplicaciones; Hospitales, Laboratorios, Salas de Espera, Industrias de la Alimentación etc.

PREMISAS MÁS IMPORTANTES DEL EQUIPO

- Circulación del Aire Ambiente a Flujo Laminar

- Irradiación del aire + bacterias + hongos + virus a través de Radiación de Onda Ultra Corta

- Los micro-organismos al ser irradiados en el proceso laminar, se les modifica el ADN y el ARN produciéndoles mutaciones, luego no se pueden alimentar ni reproducir y finalmente son eliminados

- El Sistema Genera una parte de O3 (Ozono), de 0,02ppm que oxigena el ambiente y lo esteriliza

- Por último el Equipo Genera Iones Negativos, que son altamente beneficiosos para la salud

PRINCIPIO ACTIVO

- Basado en la Esterilización del Aire por Ionización a Flujo Laminar; Confinamiento Dentro del Cañón de Tratamiento y a través de Radiación  Ionizante de Onda Ultra Corta de; 254nm. Posee un Alto poder Germicida, Modificando el ADN y ARN de Virus - Bacterias y Hongos Aero Transportados En el Medio Ambiente, Circula y Renueva todo el Aire del Ambiente.

- Ioniza y Oxigena el Aire; Creando una Agradable Sensación de Frescura y Relajación

- Puede Eliminar Hasta; 99,9 Gérmenes – Bacterias – Virus y Hongos, AeroTransportados, también del tipo multi-resistentes que no responden a los antibióticos habituales, Según Detalle;

Ventajas de tener un Esterilizador – Ionizador  para aire en casa

- 40% menos problemas respiratorios

- 30% menos problemas de la membrana mucosa

- 50% menos quejas sobre los dolores del músculo

- Menos presencia de enfermedad

- Un personal más saludable

- Elimina 100% Olores Desagradables

- No posee Efectos Residuales ni Contra Indicaciones

_________________________

JOSE TEN

Dni; 10730178

Consultas Técnicas, Turnos y Asesoramiento: Sr. José Francisco Ten  Cel: 54 9 2604802273 y 2604539055

Ing. Rodolfo Alonso 734  Bº Parque  Malargue – Mendoza    Tel; 0260-4471633   www.ecoblue.com.ar

e-mail:   jose-ten@hotmail.com          face: EcoBlue Malargue

# Text boxes

Alimentación 220 v.

Piloto control

y Diagnóstico

Fuente de

Alimentación

220vac.- 12 vdc.

Fusible 1,5 amp.

Circulador

Aire 2 Caudales =

Laminar y Turbo

Electrónica

Entrada Aire

Difusor

Salida

Aire

Ionizado

Esterilizado

Cámara IONIZANTE

Control Caudal

Min.=Laminar

Max.= Turbo

- Agrobacterium Tumefaciens

- Adenos Virus Tipo III

- Aspergillus Amstelodamy

- Aspergillus Flavus

- Aspergillus Glaucus

- Aspergillus Niger

- Bacilus Anthracis

- Bacillus Anthracis (esporas)

- Bacillus Megatherium SP

- Bacillus Megatherium SP (esporas)

- Bacillus Paratyphosus

- Bacillus Subtilis

- Bacillus Subtilis (esporas)

- Bacteriòfago

- Campulobacter jejuni

- Chiorella Vulgaris (Algas)

- Cianobacteria sp.

- Clostridinum Botulinum

- Clostridium Tetani

- Corynebacterium Diphteriae

- Coxsackie

- Cryptosporidium Parvum

- Dysentery Bacilli

- E. hystolitica

- Eberthella Typhosa

- Echovirus I

- Echovirus II (Pirconaviridae)

- Enterococcus Faecalis

- Escherichia Coli (E.Coli)

- Giardia lamblia

- Huevos de Nematdo (helmintos)

- Influenza (Orthomyxovaridae)

- Legionella Bozemanii

- Legionella Dumofii

- Legionella Gormanii

- Legionella Gormanii

- Legionella Longbeachae

- Legionella Micdadei

- Legionella Pneumophila

- Leptospira Canicola

- Leptospira Interrogans

- Listeria Monocytonegens

- Micrococcus Candidus

- Micrococcus Sphaeroides

- Mosaico del Tabaco (TMV)

- Mucor Mucedo

- Mucor Recemosus (AyB)

- Mycrobacterium Tuberculosis

- Neisseria – Moraxella Catarrhalis

- Oospora Lactis

- Paramecium sp.

- Penicillium Chrysogenum

- Penicillium Digitatum

- Penicillium Expansum

- Penicillium Roqueforti

- Phytomonas Tumefaciens

- Poliovirus (picornaviridae)

- Proteus Vulgaris

- Pseudomonas Aeroginosa

- Pseudomonas Fluorescens

- Rhizopus Nigricans

- Rhodospirillum Rubrum

- Rotavirus (Reoviridae)

- Saccharomyces Cerevisiae

- Saccharomyces Ellipsoiddeus

- Saccharomyces sp.

- Salmonella Enteritidis

- Salmonella Paratyphi

- Salmonella Species

- Trichosporon

- Variola Virus (Poxviridae)

- Vidrio Cholerea

- Vidrio Comma

- Virus de la Hepatitis A (VHA)

- Virus de la Hepatitis B (VHB)

- Yersinia Enterocolìtica

- Salmonella Typhi

- Salmonella Typhimurium

- Sarcina Lutea

- Serratia Marcescens

- Shigella Dysenteriae

- Shigella Flexneri

- Shigella Paradysenteriae

- Shigella Sonnei

- Spirillum Rubrum

- Staphylococcus Albus

- Staphylococcus Aereus

- Staphylococcus Epidermis

- Streptococcus Haemolyticus

- Streptococcus Lactis

- Streptococcus Pyrogenes

- Streptococcus Salivarius

- Streptococcus Viridans